## Slide 1
Introduction to Robot Making Class
- Week 2 -
Department of Electrical and Computer Engineering Seoul National University
Seong Hyeon Park and Jae Young Chung

## Slide 2
1. 아두이노 프로그래밍
1.1 변수와 자료형
2.2 모터 1개 양방향 제어
목차
2. 모터제어
2.1 PWM이란?
2.3 모터 2개 양방향 제어
3. 조도센서 제어
2.1 조도센서 동시에 제어
4. 로봇제작 실습 2주차
1.2 조건문
1.3 클래스
4.1 자율주행 자동차를 만들어보자

## Slide 3
아두이노 프로그래밍
변수
  데이터를 읽고 쓰는 공간: 메모리
  예시: 센서값, 스위치 ON/OFF상태 등등
   메모리에 저장
  데이터를 저장하는 곳: “변수”
  파이썬과 다르게, “자료형” 존재!
자료형 (아두이노 우노 한정)
  자료형의 중요성: 자료형에 알맞게 데이터가 변환되기 때문
  오른쪽 예시의 결과는? 5입니다.
Notes: 8 bit processor

## Slide 4
연산자
  산술 연산자는 숫자의 사칙연산 가능케 함 *연산자의 =은 같다가 아니라 대입의 의미
  계산과 동시에 대입을 하는 연산자들 (쓰지말았으면 하는 문법!)
  비교연산자는 값의 같음 혹은 다름의 우위를 판별함

## Slide 5
조건문
  if 문 : 조건이 참 (TRUE)인 경우, {}안의 코드가 실행됨
아두이노 프로그래밍
  switch 문 : case: 안에 꼭 break;를 붙여주는 습관을 들이도록 합시다.
Index가 case에 없는 경우엔 default: 내부의 내용이 실행됨
case 마다 break; 를 안 붙이면, 다음 case를 실행하는 특성 때문에 break; 를 꼭 붙이도록 합시다

## Slide 6
클래스
  클래스를 쓰는 이유?
  관련된 함수와 변수를 여러 번 정의하지 않으면서, 한 데에 묶어서 관리할 수 있음
  예시: 아두이노의 모터 각도, 속도, 앞/뒤 함수를 Motor 클래스로 묶어서 사용
  지금 당장은 사용하지 않을 거지만, 나중에 사용하면 편한 경우가 많음
프로그래밍에서의 클래스 개념
아두이노 프로그래밍
LED 제어 클래스 예시:

## Slide 7
모터 제어
PWM란?
  Pulse Width Modulation
  아두이노는 0~5 V를 0~255로 아날로그 신호를 출력할 수 있음
  주로 언제 아날로그 신호를 필요로 할까?
  ex]
  - 모터 돌리기
  - LED 제어
  - 다양한 소리 내기
  PWM을 사용하는 방법
  ex] analogWrite(5, 128)
  * 5번 핀을 통해 128/255 (=1/2) * 5 V = 2.5 V를 출력 가능
  PWM을 사용할 수 있는 핀 (물결표 있음)!
  디지털핀쪽의 (3,5,6,9,10,11)

## Slide 8
모터 제어
저번시간에 만들었던 회로 (모터 부분만)
  모터 A: 디지털 핀(5,6), 모터 B: 디지털 핀(10, 11)

## Slide 9
모터 제어
PWM으로 모터 제어해보기 (앞)
  코드 설명
  디지털 핀 5,6,9,10을 출력핀으로써 사용
  5번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
  5번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
  (5번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
  9번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
  9번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
  (9번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
대소문자 조심!! pinMode
대소문자 조심!! analogWrite
  코드 위치:
  https://github.com/WhenTheyCry96/

## Slide 10
모터 제어
PWM으로 모터 제어해보기 (뒤)
  코드 설명
  디지털 핀 5,6,9,10을 출력핀으로써 사용
  6번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
  6번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
  (6번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
  10번핀의 출력값을 0부터 255까지 크게 해가면서, 모터 속도를 증가
  10번핀의 출력값을 255에서 0까지 작게 해가면서, 모터 속도를 감소
  (10번 핀이 차의 왼/오른쪽 모터의 전진인지 후진인지 판별 가능!)
대소문자 조심!! pinMode
대소문자 조심!! analogWrite

## Slide 11
조도 센서 제어
조도센서 (디지털) 입력 받기
  Descriptions
Fig. Caption Here

## Slide 12
조도 센서 제어
조도센서 (아날로그) 입력 받기
  Descriptions
Fig. Caption Here

## Slide 13
자율주행 자동차 소개
일반적인 자율주행 자동차
  Descriptions
Fig. Caption Here

## Slide 14
자율주행 자동차 소개
일반적인 자율주행 자동차
  Descriptions
Fig. Caption Here

## Slide 15
자율주행 자동차 기본 원리
조도센서 + 모터 제어를 통한 트랙킹 로봇
  Descriptions
Fig. Caption Here

## Slide 16
ㅁ
Topic
  Descriptions
Fig. Caption Here
Code example
code example